## Slide 1: Química
Análises Químicas I
Introdução
Valentim M B Nunes
Unidade Departamental de Engenharias
Instituto Politécnico de Tomar, Fevereiro,2022
CTeSP: Análises Laboratoriais

## Slide 2
Análises Químicas I
Química Analítica é o ramo da química que envolve a separação, identificação e determinação das quantidades relativas dos componentes de uma amostra.

## Slide 3
Análises Químicas I
Fundamentals of Analytical Chemistry, Douglas A Skoog, Stanley R Crouch, F James Holler e Donald M West

## Slide 4
Análises Químicas I
As etapas gerais de uma análise química quantitativa (genericamente) são:
Definição do problema analítico
Escolha do método analítico adequado
Obtenção de uma amostra representativa (amostragem)
Preparação da amostra
Análise química: calibração e medição
Tratamento e interpretação de dados, controle de qualidade analítica e apresentação dos resultados

## Slide 5
Análises Químicas I
CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS
Quanto ao nível de concentração do constituinte presente na amostra:
MAIORITÁRIOS (Macro): 1 a 100% do analito na amostra → métodos clássicos são adequados
MINORITÁRIOS (Micro): 0.01 a 1% do analito na amostra.
TRAÇOS: menor que 0.01% do analito na amostra → métodos instrumentais são mais sensíveis.
Quanto a dimensão da amostra (quantidade da amostra necessária para a análise):
MACROANÁLISE: amostras com massa superior a 0.1 g
SEMIMICROANÁLISE: amostras com massa de 0.01 a 0.1 g
MICROANÁLISE: amostras com massa de 10-4 a 0.01 g
ULTRA MICROANÁLISE: amostras com massa menor que 10-4 g

## Slide 6: Soluções
Análises Químicas I
Solução: mistura homogénea de duas ou mais substâncias.
Solvente: Componente em maior quantidade, ou no mesmo estado físico da solução (ex: água numa solução aquosa)
Soluto: componente em menor quantidade, ou num diferente estado físico (ex: NaCl numa solução aquosa)
Concentração química: quantidade de soluto contida em um dado volume ou massa de solução ou de solvente.

## Slide 7: Unidades de concentração
Molalidade:
Fracção molar:
% em massa:
Análises Químicas I

## Slide 8: Unidades de concentração
Análises Químicas I
Concentração em mol.L-1:
Concentração em g.L-1:

## Slide 9
Partes por milhão (ppm) e partes por bilião (ppb)
ppm : partes de soluto por milhão de partes da solução. As unidades de massa no numerador e no denominador devem ser explicitas. Em soluções aquosas e diluídas, 1 ppm corresponde a 1 g.mL-1 (= 1 mg.L-1 )
ppb: partes do soluto por bilião de partes da solução. A unidade da massa no numerador e no denominador devem ser explicitas. Em soluções aquosas e diluídas, 1 ppb corresponde a 1ng.mL-1 (= 1 g.L-1 )
Análises Químicas I

## Slide 10: Preparação de soluções
Para se preparar uma solução com uma dada concentração em mol.L-1 de um sólido ou líquido puro, pesamos uma massa exata do reagente e dissolvemos no volume desejado num balão volumétrico.
Análises Químicas I

## Slide 11: Diluição de soluções
A diluição é um processo de preparação de soluções menos concentradas a partir de outras mais concentradas.
Moles de soluto antes da diluição = moles de soluto depois da diluição
Ci  Vi = Cf  Vf
Análises Químicas I

## Slide 12
Exercícios
1. Qual a molaridade de uma solução que contem 0.435g de KMnO4 em 250 mL de solução?
2. Como se poderá preparar 200 mL de uma solução 0.8 M de NaOH a partir de uma solução armazenada 5.0 M?
Análises Químicas I
3. Considere-se uma solução que contem 1.2 kg de etilenoglicol (C2O2H6) em 4 kg de água. Calcular a molalidade, fração molar e percentagem em massa do etilenoglicol.

## Slide 13: 4. O oceano possui uma concentração de 0.054 mol.L-1 de MgCl2 . Quantos gramas de MgCl2 estão presentes em 25 mL de água do mar?
5. A concentração do hidrocarboneto C29H60 na água da chuva durante o verão é de 34 ppb. Calcular a concentração molar do hidrocarboneto.
6. Calcular a concentração molar de uma solução de HCl a 37% m/m e densidade 1,19 g.mL-1
Exercícios
Análises Químicas I

## Slide 14
7. A concentração molar do HCl “concentrado” que é vendido para ser usado em laboratório, é de aproximadamente 12 mol.L-1 Quantos mililitros desse reagente devem ser diluídos para se preparar 500 mL de HCl 0.1 M?
9. Quantos gramas de uma solução 50% m/m de NaOH devem ser diluídos para preparar 1 L de uma solução de NaOH 0.1 M?
8. Quantos gramas de CuSO4 ·5H2O devem ser dissolvidos num balão volumétrico de 500 mL para preparar uma solução que contém 8 mmol.L-1 de Cu2+?
Exercícios
Análises Químicas I