## Slide 1: Química
Análises Químicas I
Potenciometria
M. Teresa L. Silveira & Valentim M. B. Nunes
Unidade Departamental de Engenharias
Instituto Politécnico de Tomar, Fevereiro,2022
CTeSP: Análises Laboratoriais

## Slide 2
Reacções de oxidação-redução (redox)
Reacções de oxidação-redução são aquelas em que há transferência de electrões entre espécies.
Zn (s) + Cu2+(aq)  Zn2+(aq) + Cu(s)
Espécie oxidada - perde electrões (agente redutor!)
Espécie reduzida - ganha electrões (agente oxidante!)
Corrosão!
Combustão?
Análises Químicas I

## Slide 3
Número (ou estado) de oxidação
O número de oxidação de um elemento é a carga que ele teria se numa dada ligação química os electrões fossem todos atribuídos ao átomo mais electronegativo.
i) O estado de oxidação de todos os elementos em qualquer forma alotrópica é zero (O2, Fe, Al, S8, etc…)
ii) Num ião monoatómico é a carga do ião.
iii) O estado de oxidação do hidrogénio é +1 em todos os compostos excepto nos hidretos (LiH, CaH2,..) onde é -1.
iv) O estado de oxidação do oxigénio é -2 em todos os compostos excepto nos peróxidos (H2O2) onde é -1.
v) Todos os outros estados de oxidação são calculados de forma que a soma algébrica dos estados de oxidação seja igual à carga efectiva na molécula ou ião (CO2, MnO4-, NO3-, NH4+, …).
Análises Químicas I

## Slide 4
Células Galvânicas (produção de energia eléctrica)
Se a reacção descrita atrás ocorrer com contacto directo dos reagentes, não há realização de trabalho útil.
As reacções de oxidação-redução podem ocorrer com os reagentes separados, ligados por um condutor eléctrico.
Célula de Daniell
Análises Químicas I

## Slide 5
Funcionamento
Cátodo: eléctrodo onde ocorre a semi-reacção de redução.
Cu2+(aq) + 2 e-  Cu(s)
Ânodo: eléctrodo onde ocorre a semi-reacção de oxidação.
Zn(s)  Zn2+(aq) + 2 e-
Ponte salina: mantém a electroneutralidade das soluções
O facto de os electrões se moverem indica que existe uma diferença de potencial entre os dois eléctrodos: potencial de célula ou força electromotriz (fem)
Análises Químicas I

## Slide 6
Acerto de equações redox
Separar a equação em duas semi-reacções.
Acertar todos os átomos, excepto o O e H, separadamente em cada semi-reacção.
Acertar o oxigénio. Para reacções em meio ácido adicionar H2O, e para reacções em meio básico adicionar OH-.
Acertar depois o H. Para reacções em meio ácido adicionar H+ e para reacções em meio básico adicionar H2O.
Acertar cada semi-equação electricamente, adicionando electrões.
Somar as duas semi-reacções, eliminando os electrões da equação final, por multiplicação por coeficientes apropriados.
Análises Químicas I

## Slide 7
Exemplo - acerto de equação em meio ácido
Acertar a equação para a oxidação do cobre pelo NO3- em meio ácido. O cobre é oxidado a Cu2+ e o NO3- reduzido a NO.
Cu  Cu2+
NO3-  NO
Cu  Cu2+ + 2 e-
NO3- + 4 H+ + 3 e-NO + 2 H2O
( x3) Cu  Cu2+ + 2 e-
( x2) NO3- + 4 H+ + 3 e-NO + 2 H2O
8 H+ + 2 NO3- + 3 Cu  2 NO + 3 Cu2+ + 4 H2O
Análises Químicas I

## Slide 8
Exemplo - acerto de equação em meio básico
Acertar a equação para a oxidação do Mn2+ pelo peróxido de hidrogénio em meio básico. O Mn2+ é oxidado a MnO2 e o peróxido reduzido a H2O
Mn2+  MnO2
H2O2  H2O
TRUQUE: por cada OH- em falta adicionar de imediato 2 OH- e uma molécula de H2O do outro lado da equação!
Mn2+ + 4 OH- MnO2 + 2 H2O + 2 e-
H2O2 + H2O + 2 e-  H2O + 2 OH-
Mn2+ + H2O2 + 2 OH-  MnO2 + 2 H2O
Análises Químicas I

## Slide 9
Espontaneidade das reacções
Voltando a tomar como exemplo a Célula de Daniell, podemos levantar duas questões:
  porque motivo o ião de cobre, Cu2+, tem tendência a reduzir em contacto com o zinco metálico?
  Se as concentrações dos iões cobre e zinco forem unitárias ( = 1 M), qual o valor da fem da célula?
Análises Químicas I

## Slide 10
Potencial de redução padrão, Eº
É impossível medir o potencial absoluto de um eléctrodo, mas sim diferenças de potencial. Assim, é necessário um eléctrodo padrão a partir do qual se determina o potencial de todos os outros pares redox.
O eléctrodo padrão de hidrogénio (EPH) apresenta, por convenção internacional, um potencial de redução padrão Eº = 0 V, correspondente à reacção reversível:
2 H+(aq, 1M) + 2 e- H2(g, 1 atm)
Análises Químicas I

## Slide 11
Medição dos potenciais de redução padrão
Célula (ou pilha) galvânica que permite a determinação do potencial de redução padrão do par redox Cu2+/Cu, EºCu2+/Cu
Eºcélula = Eºcátodo - Eºânodo
Eºcélula = EºCu2+/Cu - 0 V
EºCu2+/Cu = +0.34 V
cátodo
ânodo
Análises Químicas I

## Slide 12
Tabela de potenciais de redução padrão, a 25 ºC
Quanto maior o Eº maior a tendência para sofrer redução!
Condições padrão: espécies dissolvidas, concentração 1M e gases, p = 1 atm
Análises Químicas I

## Slide 13
Cálculo da força electromotriz de uma célula
Célula de Daniell:
Eºcélula = Eºcátodo - Eºânodo
Eºcélula = EºCu2+/Cu - EºZn2+/Zn
Eºcélula = 0.34 V - (-0.76 V) = 1.10 V
Análises Químicas I

## Slide 14
Outro exemplo
EºAg+/Ag > EºCu2+/Cu, logo no eléctrodo de prata ocorre a redução (cátodo) e no de cobre a oxidação (ânodo)
2 Ag+(aq) + Cu(s)  Cu2+(aq) + 2 Ag(s)
Eºcélula = Eºcátodo - Eºânodo
Eºcélula = 0.80 V - 0.34 V = 0.46 V
Análises Químicas I

## Slide 15
Análises Químicas I

## Slide 16
Exemplo(s) de cálculo
1.Qual a equação de Nernst para a reacção que ocorre na pilha de Daniell?
2. Prever se a reacção Cd(s) + Fe2+(aq)  Cd2+(aq) + Fe(s) ocorre espontaneamente a 25 ºC quando [Fe2+]=0.6 M e [Cd2+] = 0.01 M.
Como E > 0, a reacção é espontânea
Análises Químicas I

## Slide 17
Envolvendo gases
Se existirem gases envolvidos na reacção as concentrações devem ser expressas em atmosferas.
Qual é a fem de uma célula constituída pela semi-célula Cd/Cd2+ e pela semi-célula Pt/H2/H+ se [Cd2+] = 0.2 M, [H+] = 0.16 M e PH2 = 0.8 atm?
2 H+(aq) + Cd(s)  Cd2+(aq) + H2(g)
Análises Químicas I

## Slide 18
Potenciometria Células potenciométricas
Elétrodos de 1ª ordem: reação de elétrodo envolve o equilíbrio entre o metal e os seus iões.
Exemplos:
Elétrodo de prata
Elétrodo de mercúrio
Análises Químicas I
Elétrodos indicadores de 1ª, 2ª e 3ª ordem

## Slide 19
Elétrodo de prata
Este elétrodo é constituído simplesmente por uma barra de prata metálica.
Neste caso, a reação de elétrodo é
Ag+ + e-  Ag
Neste caso, o potencial do elétrodo é dada por
e a 25⁰C
E = 0,80 + 0,0591 log[Ag+]
Análises Químicas I

## Slide 20
Elétrodo de mercúrio
Um elétrodo de mercúrio é constituído por:
Se se mergulhar este elétrodo numa solução contendo iões Hg2+, o elétrodo terá um potencial:
Admitindo que as atividades são iguais às concentrações e à temperatura de 25ºC
Análises Químicas I

## Slide 21
A actividade de (Ag+) na presença de AgCl sólido depende da (Cl-) através do seu Ksp.
O elétrodo de 2ª ordem é constituído por um de 1ª ordem reversível à concentração dum dado ião e um sal ligeiramente solúvel cujo Ksp relaciona a concentração dessa espécie com a concentração do outro ião do sal.
Elétrodo de 2ª ordem: envolve a reação entre o ião em questão e um sal ligeiramente solúvel desse ião e o metal correspondente  são usados para medir a concentração de aniões.
Ex: determinação da concentração de cloretos
Elétrodo de prata – cloreto de prata (Ag, AgCl)
Elétrodo de mercúrio – cloreto de mercúrio (Hg, Hg2Cl2)
Análises Químicas I

## Slide 22
Elétrodo de 3ª ordem: são usados para determinar concentrações de catiões no caso de não haver elétrodo de 1ª ordem.
Exemplos: Pb, PbC2O4(s), CaC2O4(s) Ca2+ 
Análises Químicas I

## Slide 23
a) elétrodo de precipitado ou estado sólido
b) elétrodo de vidro
c) elétrodo de membrana líquida
elétrodo de precipitado ou estado sólido
Membranas de estado sólido, em elétrodos seletivos para catiões ou aniões, podem permutar iões com carga e raios iguais, ou semelhantes aos da rede cristalina.
Elétrodos indicadores de membrana (elétrodos específicos)
Análises Químicas I

## Slide 24
A membrana sólida é um cristal de fluoreto de lantânio com um pouco de európio (II) para baixar a resistência elétrica e facilitar o transporte de iões. Selado no interior está o elétrodo de referência prata-cloreto de prata, imerso numa solução contendo iões fluoreto e iões cloreto (0.1M NaCl e 0.1 M NaF).
Exemplo: elétrodo de fluoreto
Análises Químicas I

## Slide 25
elétrodo de vidro
O elétrodo para determinação do pH é constituído por uma membrana de vidro, no interior da qual está uma solução de HCl (0,1M), onde mergulha um elétrodo de 2ª ordem prata-cloreto de prata.
A membrana interna subdivide-se em várias zonas:
solução interna
camada de gel hidratado
camada de vidro seco (maior parte da espessura da membrana)
camada de gel hidratado
solução externa.
Solução interna | Camada de gel hidratado | Camada de vidro seco | Camada de gel hidratado | Solução externa
Análises Químicas I

## Slide 26
Quando se introduz um elétrodo de vidro seco numa solução aquosa, a formação da camada hidratada externa provoca o inchamento da membrana; depois dá-se a dissolução constante da camada hidratada, com hidratação adicional do vidro seco, de modo a manter a espessura da camada.
A velocidade de dissolução desta camada depende da composição do vidro e da natureza da solução e determina o tempo de vida do elétrodo.
Análises Químicas I

## Slide 27
Estes elétrodos respondem a determinados iões em solução devido ao potencial que se estabelece na interfase da solução aquosa a ser analisada e do composto orgânico no estado líquido incorporado no elétrodo, que se liga seletivamente ao ião a determinar por um mecanismo de troca iónica.
O seu funcionamento é idêntico ao dos elétrodos de estado sólido.
Exemplo: elétrodo para a determinação de nitrato.
elétrodo de membrana líquida
Análises Químicas I

## Slide 28
O potencial de um dos elementos de pilha não deve depender da composição da solução – elétrodo de referência.
O elétrodo indicador tem uma resposta que depende das variações de concentração da solução amostra.
O elétrodo de referência deve ser fácil de preparar, deve dar valores de potencial reprodutíveis e exatos por longos períodos de tempo, deve ter histerese desprezável e dar um valor de potencial que permaneça inalterável quando da passagem de corrente de pequena intensidade.
Elétrodos de referência
Análises Químicas I

## Slide 29
O elemento de pilha é:
Hg2Cl2(sat), KCl (xM)  Hg
A reação de elétrodo
Hg2Cl2+ 2e-  2Hg0 + 2 Cl-
O potencial vem dado por: E = E0 – 0,059 log (Cl-)
Pelo que depende da concentração da solução de KCl  elétrodos saturados (KCl 4,2M), elétrodos normais (KCl 1M) e elétrodos decinormais (KCl 0,1M).
Elétrodo de calomelanos
Análises Químicas I

## Slide 30
O elemento de pilha é:
AgCl (sat), KCl (xM)  Ag
Sendo a reação
AgCl + e-  Ag0 + Cl-
O elétrodo é preparado com solução saturada de cloreto de potássio.
Elétrodo de prata-cloreto de prata
Análises Químicas I

## Slide 31
O elétrodo de referência de prata /cloreto de prata (Ag / AgCl) consiste de uma haste de prata recoberta com cloreto de prata imerso diretamente (Ag / AgCl junção única) ou em contato através de junção (Ag / AgCl junção dupla) no/com eletrólito cloreto de potássio 3M saturado com cloreto de prata contido por um bulbo provido de junção.
O elétrodo Ag / AgCl junção única tem sido referido como bom para a maioria das aplicações de laboratório ou de campo. O elétrodo Ag / AgCl junção dupla é apresentado como possuindo as mesmas vantagens que o calomelano, mas sem suas limitações com relação a temperatura, por exemplo, podendo ser usado, com vantagem, como referência em amostras para as quais o calomelano é frequentemente recomendado.
Análises Químicas I

## Slide 32
Análises Químicas I

## Slide 33
Potenciómetro
É um aparelho de deteção do ponto zero de intensidade de corrente, em que o potencial desconhecido é contrabalançado por um potencial padrão, cujo valor se conhece exatamente.
É constituído por uma bateria de f.e.m. maior ou igual à f.e.m. da célula de medida e por um voltímetro de corrente contínua que mede o potencial entre dois pontos.
Voltímetro eletrónico de leitura direta
Equipamento para medições potenciométricas
Análises Químicas I

## Slide 34
Para o ião hidrogénio, a equação de Nernst é
O elétrodo que mergulha na solução é o de platina coberta de esponja de platina que tem a propriedade de adsorver o hidrogénio gasoso que se faz borbulhar à sua superfície. A platina atua apenas como transporte inerte de eletrões.
Considere-se a associação de dois sistemas idênticos sendo um deles o de referência, (H+) = 1 e pH2 = 1, de modo a formar uma pilha.
O conceito de pH
Significado físico do pH
Análises Químicas I

## Slide 35
Considerando a pressão do hidrogénio de 1 atm, a f.e.m. da pilha escreve-se
portanto
O pH é pois, a menos de uma constante, um potencial, o potencial de hidrogénio. A constante é o valor de E0 que se considera igual a zero.
Análises Químicas I

## Slide 36
  O elétrodo de hidrogénio não é utilizado na prática, utiliza-se como referência o elétrodo saturado de calomelanos (ESC)
Baseado na redução de Hg2Cl2 a Hg em soluções aquosas saturadas com KCl:
Determinação do pH
Análises Químicas I

## Slide 37
  No que diz respeito ao elétrodo de medida utiliza-se o elétrodo de vidro. Este é constituído por um bolbo de uma membrana muito fina de um vidro especial permeável aos protões e contém uma solução 0,1 M de HCl.
  A diferença de potencial estabelecida através desta membrana é proporcional ao pH da solução na qual o elétrodo mergulha.
  O conjunto de medida será
  Ag, AgCl HCl (0,1 M)|vidro | solução || elétrodo de referência
  O potencial do elétrodo de vidro é dada por
  E = E0 – 0,059 pH
  E0 não é constante, depende das condições físicas do vidro.
  A f.e.m. do conjunto de medida não é rigorosamente
  E = Evidro – Eref
Análises Químicas I

## Slide 38
  Há potenciais de junção líquida nos pontos de contato da ponte salina com os eletrólitos dos dois elementos que têm de ser eliminados com a aferição do instrumento de medida.
  Estes potenciais de contato são corrigidos obrigando o aparelho a indicar o valor de pH correspondente à solução tampão a utilizar.
  Considerando a f.e.m. Ep na aferição com o padrão e Ex na medida da solução desconhecida tem-se
  Donde
  valor independente de E0 mas que depende do pH convencionado para o padrão.
Análises Químicas I

## Slide 39
  Os aparelhos medidores de pH transformam as diferenças de potencial em valores absolutos de pH.
  Devido a incertezas nos coeficientes de atividade e nos potenciais de contato, os valores de pH lidos correspondem a valores de pH operacionais.
  A diferença entre estes e os verdadeiros valores de pH diferem da ordem dos décimos de pH.
Análises Químicas I

## Slide 40
Análises Químicas I

## Slide 41
Como se realiza uma titulação potenciométrica?
Adiciona-se a solução titulante contida numa bureta a uma solução titulada contida num copo.
O volume da solução titulada tem de ser rigorosamente medido e o titulante vai sendo adicionado a pouco e pouco até se atingir o ponto de equivalência.
Titulação Potenciométrica
Análises Químicas I

## Slide 42
Titulação Potenciométrica
Análises Químicas I

## Slide 43
O pH do ponto de equivalência é sete.
A variação do pH é de tal maneira acentuada que a adição de uma ou duas gotas de titulante é suficiente para provocar a alteração de cor de um indicador. Permite identificar o ponto final da titulação com um indicador cuja zona de viragem não inclua o pH do ponto de equivalência.
Curvas de titulação e seleção o indicador
Titulação ácido forte – base forte
Análises Químicas I

## Slide 44
Análises Químicas I

## Slide 45
O pH do ponto de equivalência é maior que sete
Não se pode utilizar um indicador com zona de viragem de valores de pH inferiores
Deve usar-se indicador com zona de viragem de valores próximos do pH do ponto de equivalência (fenolftaleína pH 8,3-10,0)
Titulação ácido fraco – base forte
Análises Químicas I

## Slide 46
O pH do ponto de equivalência é inferior a sete
Não se pode utilizar um indicador com zona de viragem de valores de pH superiores
Deve usar-se indicador com zona de viragem de valores próximos do pH do ponto de equivalência (alaranjado de metilo pH 3,1-4,4)
Titulação ácido forte – base fraca
Análises Químicas I

## Slide 47
Método da 1ª derivada
Calcula-se:
- ΔpH
- ΔV
- Traça-se o gráfico ΔpH/ ΔV vs V médio do intervalo considerado
- Máximo indica o volume de titulante correspondente ao ponto de equivalência
Traçada a curva de titulação potenciométrica como se localiza o ponto de equivalência?
Análises Químicas I

## Slide 48
∆pH
pH
Análises Químicas I

## Slide 49
pH
Fazendo a segunda derivada, a curva obtida corta, no eixo das abcissas, o volume que corresponde ao ponto de equivalência da titulação.
Análises Químicas I