## Slide 1
Exercício 1. Converter em absorvância as seguintes transmissões:
a) 19.4%; b) 27.2%
Exercício 2. Uma solução de concentração 4.2510-4 M tem uma absorvância de 0.345, quando o caminho ótico é 2 cm. Calcular a sua absortividade molar.

## Slide 2
Exercício 3. Para determinar a pureza de um sal de Na2HPO4, 2.469 g de amostra foram dissolvidos num balão volumétrico de 100 mL. Foi feita a determinação de fósforo por espetrometria de absorção atómica por chama, tendo a amostra apresentado um valor de A = 0.135
A curva analítica de calibração é a apresentada na tabela seguinte:
Obter a curva analítica, respetiva equação e coeficiente de correlação.
Determinar a pureza do sal.
P / ppm | A
2130 | 0.048
4260 | 0.110
6400 | 0.173
8530 | 0.230